## Slide 1: ISO UT auf CEBIS Touch
CVG Academy

## Slide 2: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
ISOBUS @ CEBIS TOUCH
  CEBIS TOUCH kann als ISOBUS-Terminal verwendet werden
  InCab-Stecker weiterhin verfügbar für weitere ISOBUS-Teilnehmer (Terminal, externer Joystick, etc.)
  ISOBUS Funktionalitäten:
    ISO UT 1.0 + 2.0
    ISO AUX-O
    ISO AUX-N
  Ab dem 01.10.2019 in Serie bei CLAAS Traktor
  Nachrüstung verfügbar
    Freischaltcode  00 1403 726 0
    Retrofit – Kit  00 1171 375 0

## Slide 3: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
CEBIS-Ansichten
Feldfahrt
Straßenfahrt
ISOBUS-Terminal
Die ISOBUS-Applikation liegt in der dritten Bildschirmansicht
Der Fahrer kann zwischen Straßenfahrt, Feldfahrt und ISOBUS-Terminal wählen

## Slide 4: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
ISOBUS-Ansicht
  Workingsetauswahl
    drei Workingsets werden gleichzeitig angezeigt
    Bei mehreren erscheinen Pfeile zum weiter blättern
  Quittieren von ISOBUS-Alarmmeldungen
  Comfort Softkeys
  ISOBUS-Datenmaske
  ISOBUS Softkeys
2
3
1
5
4
5
4
3
2
1

## Slide 5: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
Comfort Softkeys
  Durch drücken des Buttons „Comfort Softkey“ (1) werden die Softkeys (2) in einem Dialogfenster (3) auf der rechten Seite vergrößert dargestellt
  Hinweis: Bei einer Alarmmeldung erscheint diese über den Comfort Softkeys. Das Terminal ist trotzdem voll funktionsfähig und die „normalen“ Softkeys funktionieren weiterhin
3
2
1

## Slide 6: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
ISOBUS-Einstellungen
1
2
  Der Hauptschalter schaltet die ISOBUS-Applikation ein oder aus
  Aus: Das ISOBUS-UT ist passiv und sendet keine Daten auf den CAN-Bus (1)
  Ein: Der Benutzer kann in dem Menü die UT-Nummer und die UT-Generation ändern (2)

## Slide 7: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
ISOBUS-Einstellungen
  UT-Nummer
  Zur Nutzung mehrerer ISOBUS-Terminals auf einer Maschine
  Legt fest welches Terminal Priorität hat
  UT-Generation
  Wechsel zwischen UT 1.0 und UT 2.0
  UT 1.0 = AUX-O
  UT 2.0 = AUX-N
  Hinweis: Nach einem Wechsel der UT-Nummer oder der UT-Generation, muss der Bediener einem Neustart der UT-Applikation zustimmen.

## Slide 8: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
ISOBUS-Menü
1
2
3
  Unter dem Hauptmenüpunkt ISO UT befinden sich die Menüs für den Object Pool (1), die Funktionstasten (2) und für allgemeine ISOBUS-Einstellungen (3).
  Object Pool:
  Es besteht die Möglichkeit die Object Pools einzeln oder alle zusammen zu löschen
  Das löschen muss bestätigt werden (4)
4

## Slide 9: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
AUX – Auxiliary Control
1
2
3
1
  UT unterstützt AUX-O oder AUX-N
  UT-Generation
    UT 1.0 = AUX-O
    UT 2.0 = AUX-N
  AUX-Menü nur aktiv, wenn UT – Nummer = 1 (1)
  Hinweis: wird ein Task Controller benötigt, kann dieser auf UT-Nummer / Function Instance 2 aktiv sein (separates ISOBUS Terminal mit entsprechenden Freischaltungen)
  Gespeicherte AUX-Zuweisungen werden angezeigt (2)
  Drei Anzeigestatus (3):
  grün = aktive Zuweisung
  grau = gespeichert aber inaktiv, Fenster zum bestätigen durch den Fahrer wird geöffnet
  rot = AUX Funktion wurde abgelehnt

## Slide 10: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
AUX – Auxiliary Control
1
2
4
6
3
5
Assistent: geführter Dialog, Auswahl der Auxiliary Eingabetasten
Erst nach der finalen Bestätigung besteht die Zuweisung und wechselt in den aktiven Modus

## Slide 11: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
AUX – Auxiliary Control
Nur im AUX-O Modus
1
2
4
6
3
5
AUX-Tasten lernen durch drücken der entsprechenden AUX-Taste
In der Applikation muss der Lernmodus gewählt werden, der Bediener gibt die Taste ein durch drücken
Danach geht es so weiter wie mit dem Assistenten

## Slide 12: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
AUX – Auxiliary Control
1
2
3
4
5
  Durch drücken der Funktionstaste in der Fußzeile gelangt man in die Übersicht über die Funktionstasten (1)
  Die Übersicht ist aufgeteilt in Traktorfunktionen und ISOBUS-Funktionen (2)
  Die F-Tasten müssen dem ISOBUS zugewiesen werden, damit sie verfügbar sind (3)
  AUX Startverhalten
  Beim Starten des ISOBUS UT werden die bestehenden Zuweisungen zur Bestätigung angezeigt (4)
  Sind mehr Zuweisungen vorhanden als Platz in der Anzeige ist, muss man die Liste nach unten scrollen. Erst danach wird der Bestätigungsbutton freigegeben (5)

## Slide 13: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
ISOBUS-Diagnose
1
1
2
3
4
Unter dem Menü Wartung -> ISOBUS Diagnose sind alle verfügbaren ISOBUS-Teilnehmer aufgeführt (1)
Informationen über die Teilnehmer (2):
  Status (immer grün)
  Workingset Bezeichnung (wenn der Object Pool hochgeladen ist)
  Hersteller
  Gerätetyp
  Name vom Object Pool
Ein Gerät kann in mehreren Zeilen dargestellt sein, wenn es z.B. ein UT Workingset und einen TC Client besitzt
Wählt man einen Teilnehmer aus, werden detaillierte Informationen angezeigt (3)
Beim auswählen der ISOBUS Diagnosedaten, werden weitere detaillierte Informationen angezeigt, z.B. Softwarestände des Teilnehmers (4)

## Slide 14: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
Alarmmeldungen
Alarmmeldung mit höchster Priorität:
In der Straßen- oder Feldanzeige werden die ISOBUS-Alarmmeldungen in Vollbild angezeigt
Bestätigung mit dem „X“ oder „ACK“ Button
Meldungen mit niedriger Priorität (Warnungen oder Informationen) werden in der Fußzeile dargestellt

## Slide 15: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
ISO UT Nachrüstung auf CEBIS TOUCH für CT
AXION 800
A60/A61 ab S/N A6000100 / A6100100
ARION 500/600 A74/75/76/77 ab S/N A7400050 / A7500050 / A7600050 / A7700050
Maschine
AXION 900
A44 ab S/N A4400201
Maschine w/o ISOBUS Vorbereitung
ITE module (A107)
ISOBUS
CMOTION (C001)
Vorbereitet
00 2734 574.0
Y-Kabel für Nachrüstsatz
I02_0041
w CEBIS
CEBIS TOUCH (A030)
I10_0010 _0011 _0012
_0020
Basis Kabelbaum für ISOBUS nur Front oder Front/Heck
XHISO / XFISO
Aktivierung von ISO UT durch MUC
ISO UT auf CEBIS TOUCH
I29_0210 verfügbar über Parts Online
A030 - CEBIS
A190 - GPI
A107 - ITE
A064 - TSM
XDISO
XHISO
XFISO
CAN4 – ISO CAN BUS
00 2734 574.0
ISOBUS
Q30_0020
ISO InCab Steckdose Kabelbaum in der Kabine

## Slide 16: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
ISO UT Nachrüstung auf CEBIS TOUCH für CT ARION / AXION HRC
Merkmalswerte | A74/75/76/77 | A60/61 | A44
 | von A7400050 von A7500050 von A7600050 von A7700050 ausgestattet mit Merkmalswert I02_0041 - CEBIS TOUCH UND I10_0010 oder _0011 | von A6000100 von A6100100 ausgestattet mit Merkmalswert I02_0041 - CEBIS TOUCH UND I10_0010 oder _0011 oder _0012 oder _0020 | von A4400201 ausgestattet mit Merkmalswert I02_0041 - CEBIS TOUCH UND I10_0010 oder _0011 oder _0012 oder _0020
I29_0210 - Aktivierungscode | 00 1403 726 0 | 00 1403 726 0 | 00 1403 726 0
I29_0210 – Retrofit Kit (Kabelsatz) | 00 2734 574 0 | 00 2734 574 0 | 00 2734 574 0
I10_0010 – ISO Heckdose ohne FKH | 00 1166 886 0 | 00 1166 877 0 | Kein ISOBUS Nachrüstkit im Standard verfügbar
I10_0011 - ISO Heckdose mit FKH | Ausstattung nicht für diese Maschinentypen verfügbar | 00 1166 874 0 | 
I10_0012 - ISO Heckdose mit FKH |  | N/A | 
I10_0020 – 2 ISO Dosen, Front + Heck |  | 00 1166 875 0 | 
Q30_0020 – mit ISO InCab Dose | 00 1167 150 0 | 00 1167 150 0 | 

## Slide 17: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
Aktivierung von ISO UT – Bestellung über Parts Online
Dealer
Bestellung der Aktivierung für ISO UT auf CEBIS TOUCH via Parts Online
Umstellung der Maschinen-
ausrüstung durch CSP Hamm
CT : Automatische Aktivierung via MUC (machine update center) über Nacht -> Jemand muss sich innerhalb von 24 h mit dem CDS verbinden, sobald die Info bekannt ist, dass der Code generiert wurde!
Aktivierung via MUC (machine update center)
Retrofit – Kit:
00 1171 375 0
Aktivierung: 00 1403 726.0
Kabelbaum in Maschine einbauen:
Einbauanleitung siehe nächste Seite
Update der CDS database via LMT
Mit Maschine verbinden, Update durchführen & Maschinenkonfig. senden
24 hrs
X
Maschinenreport erstellen

## Slide 18: 05 ISOBUS @ CEBIS TOUCH
Einbauanleitung für den Kabelbaum auf der Maschine
A107 – ITE ausbauen
A107 - ITE
J478
J591
Kabelnr. J591
H603-13
H622-13
H623-13
L603-13
L622-13
L623-13
J478B -> J478
J591 -> P592
J150
J151
P592
J478B
00 2734 574.0
A107 - ITE
A107 – ITE einbauen